## Slide 1: Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας
Ανάλυση Οικονομικότητας και Κινδύνου με το λογισμικό RETScreen®
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Αναφορά Φωτογραφίας: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix

## Slide 2: Στόχοι
Εισαγωγή στη μεθοδολογία RETScreen® για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας ενός πιθανού έργου καθαρής ενέργειας
  Επισκόπηση σημαντικών οικονομικών παραμέτρων (εισόδου)
  Ανασκόπηση δεικτών-κλειδιά της οικονομικής βιωσιμότητας
  Εξέταση υποθέσεων για υπολογισμούς χρηματορροών
  Επισήμανση διαφορών μεταξύ αρχικού κόστους, απλής αποπληρωμής και δεικτών-κλειδιά για την οικονομικότητα
Επίδειξη του Φύλου Εργασίας Οικονομικής Περίληψης του RETScreen®
Επίδειξη του τρόπου που τα κίνητρα, οι πιστώσεις από παραγωγή και από ΑΤΘ και οι φόροι μπορούν να ενσωματωθούν στην οικονομική ανάλυση
Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας και την ανάλυση κινδύνου με το RETScreen®
Επίδειξη του RETScreen® φύλλου εργασίας ευαισθησίας και την ανάλυση κινδύνου (Έκδοση 3.0 ή ανώτερη)
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 5: Αρχικό κόστος έναντι Συνεχούς Κόστους: Παράδειγμα Απομονωμένων Τηλεπικοινωνιών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
0
5
10
15
0
5
10
15
20
25
Έτος
Κόστος (k$)
Αντικατάσταση Η.Σ.
Αρχικό κόστος
0
5
10
15
0
5
10
15
20
25
Έτος
Κόστος (k$)
Επιθεώρηση Γεννήτριας
Καύσιμο
Αντικατάσταση Η.Σ.
Αρχικό Κόστος
Γεννήτρα + Ηλ. Συσσωρευτής (βασική περίπτωση):
  Αρχικό κόστος: 6.000 $
  Ετήσιο Κόστος: 1.000 $ για καύσιμο*
  Αντικατάσταση Η.Σ. κάθε 4 έτη (1.500 $)*
  Επισκευή Γεννήτριας κάθε 2 έτη (1.000 $)*
Φωτοβολταϊκά + Ηλ. Συσσωρευτής (προτεινόμενη περίπτωση):
  Αρχικό κόστος: 15.000 $
  Αντικατάσταση Η.Σ. κάθε 5 έτη (2.000 $)*
*Τιμή πληθωρισμού κυλιόμενος φόρος ενέργειας 2,5%

## Slide 6: Προσδιορισμός Οικονομικής βιωσιμότητας : Παράδειγμα Απομονωμένων Τηλεπικοινωνιών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Πως μπορούμε να συγκρίνουμε γεννήτρια & το ΦΒ σύστημα ;
  Γεννήτρια: χαμηλότερο αρχικό κόστος
  Φωτοβολταϊκά: χαμηλότερα ετήσια και περιοδικά κόστη
Το RETScreen® υπολογίζει δείκτες που λαμβάνουν υπόψη έσοδα και έξοδα κατά τη διάρκεια ζωής του έργου!

## Slide 7: Υπολογισμοί Χρηματορροών: Τι κάνει το RETScreen® ;
Ετήσιες Χρηματορροές
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Έτος
Χιλιάδες $
Έσοδα
Εξοικονόμηση Καυσίμου
Εξοικονόμηση Σ&Λ
Περιοδικές Εξοικονομήσεις
Κίνητρα
Πιστώσεις Παραγωγής
Πιστώσεις ΑΤΘ
Έξοδα
Επένδυση Μετοχών
Πληρωμές Ετήσιου Χρέους
Πληρωμές Σ&Λ
Περιοδικά Κόστη
Δείκτες
Καθαρή Παρούσα Αξία
Απλή Αποπληρωμή
ΙRR
Κάλυψη δανειακών
υποχρεώσεων
Κλπ.
Time (yr)
$
Σχετικές Χρηματορροές
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Χρόνος (ετ)

## Slide 8: Οικονομικοί Παράμετροι (Εισόδου) χρησιμοποιούμενοι από το RETScreen®
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Επιτόκιο Αναγωγής: τιμή μετατροπής μελλοντικών χρηματορροών σε σημερινές
Κόστος ενέργειας το οποίο αποφεύγεται:
  Για έργα θερμότητας και ψύξης: η τιμή του καυσίμου στο σενάριο Αναφοράς
  Για έργα ηλεκτρισμού που πωλείται στο δίκτυο: η τιμή που πληρώνεται για μια πωλούμενη καθαρή μονάδα ηλεκτρισμού (για επενδυτές) ή οριακά κόστη (για σταθμούς)

## Slide 9: Δείκτες (εξόδου) Οικονομικής Βιωσιμότητας
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
17 % ΕΣΑ
1.5 $ εκατ. ΚΠΑ
3 έτη απλή αποπληρωμή
Παράδειγμα
ΕΣΑ > κατώφλι
Θετική σημαίνει επικερδές έργο
Αποπληρωμή < n έτη
Κριτήρια
Μπορεί να είναι παραπλανητική όταν η χρηματορροή είναι θετική-αρνητική-θετική
Καλό μέτρο
Ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει το επιτόκιο αναγωγής
Παραπλανητική
Αγνοεί χρηματοδότηση & μακροπρόθεσμες χρηματορροές
Χρήση όταν η χρηματορροή είναι περιορισμένη
Σχόλια
Απόδοση επιτοκίου του έργου κατά τη διάρκεια ζωής του
Συνολική Αξία Έργου σε σημερινά δολάρια
# ετών για αναπλήρωση επιπλέον κόστους από ετήσια εξοικονόμηση
Έννοια
Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR & ROI)
Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)
Απλή Αποπληρωμή

## Slide 10: Σύγκριση Δεικτών: Παράδειγμα Απομονωμένων Τηλεπικοινωνιών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
ΦΒ
ΦΒ
Γεννήτρια
Απόφαση
22%
4.800 $
9 years
ΦΒ έναντι Γεννήτριας*
Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR & ROI)
Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)
Απλή Αποπληρωμή
* Επιτόκιο Αναγωγής 12%; 50% οφειλής χρηματοδοτείται για 15 έτη με 7% επιτόκιο

## Slide 11: Δείκτες Οικονομικής Βιωσιμότητας: Παράδειγμα Απομονωμένων Τηλεπικοινωνιών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Το RETScreen® παρέχει εύρος δεικτών και και ένα αθροιστικό διάγραμμα χρηματορροών για το έργο
3,8 έτη έως θετική χρηματορροή

## Slide 12: Αβεβαιότητα: Ανάλυση Ευαισθησίας και Κινδύνου
Στο προκαταρκτικό στάδιο εφικτότητας, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για πολλούς δείκτες εισαγωγής
Πως επηρεάζεται η κερδοφορία του έργου από λάθη στις τιμές που δίδονται από το χρήστη ;
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 15: Ανάλυση Ευαισθησίας
Δείχνει ότι η δυνατότητα δημιουργίας κέρδους του έργου αλλάζει όταν δύο παράμετροι εισαγωγής ποικίλλουν ταυτόχρονα
Για παράδειγμα:
  Αρχικό κόστος 10% υψηλότερο από εκτιμούμενο
  Κόστος ενέργειας το οποίο αποφεύγεται 20% υψηλότερο από εκτιμούμενο
  Ξεπερνάει ο ΕΣΑ το όριο του 15% ΕΣΑ οριζόμενο από το χρήστη ;
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Ναι, είναι 15,2%
  Οι Συνδυασμοί αρχικού κόστους και κόστους ενέργειας που αποφεύγεται και είναι κάτω από το όριο, είναι σκιασμένοι

## Slide 16: Ανάλυση Ευαισθησίας : Παράμετροι
Το RETScreen® υπολογίζει την ευαισθησία των…
  Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (IRR/ROI)
  Έτος –προς-θετική χρηματορροή
  Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
…προς ταυτόχρονες αλλαγές σε (για παράδειγμα)…
  Αποδιδόμενη ΑΠΕ & κόστος ενέργειας που αποφεύγεται
  Αρχικό κόστος & κόστος ενέργειας που αποφεύγεται
  Επιτόκιο δανεισμού & περίοδος χρέους
  Καθαρές μειώσεις εκπομπών ΑΤΘ & πιστώσεις μείωσης εκπομπών ΑΤΘ
  Αποδιδόμενη ΑΠΕ & παραγωγή πίστωσης ΑΠΕ
…με αλλαγές x, ½x, και 0, όπου x είναι το εύρος ευαισθησίας το οποίο ορίζεται από το χρήστη
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 17: Ανάλυση Κινδύνου :
Ο χρήστης είναι αβέβαιος για πολλές παραμέτρους:
  Ο χρήστης προσδιορίζει το εύρος αβεβαιότητας για κάθε παράμετρο (π.χ., ±5%)
  Όλες οι παράμετροι αποκλίνουν από την εκτίμηση ταυτόχρονα και ανεξάρτητα
Πως επηρεάζονται οι οικονομικοί παράμετροι ;
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 18: Ανάλυση Κινδύνου : Προσομοίωση Monte Carlo
Το RETScreen® υπολογίζει την κατανομή συχνότητας των οικονομικών δεικτών (ΕΣΑ, ΚΠΑ, έτος-προς-θετική χρηματορροή) υπολογίζοντας τιμές για 500 συνδυασμούς παραμέτρων
  Οι παράμετροι ποικίλλουν τυχαία σύμφωνα με την αβεβαιότητα οριζόμενη από το χρήστη
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
7% του χρόνου ο ΕΣΑ είναι 18,2±0,7%

## Slide 19: Ανάλυση Κινδύνου : Επίπεδο Κινδύνου
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
7% of the time IRR is 18.2±0.7%
Υπάρχει μόνο 10% κινδύνου να μεταφερθεί ο IRR εκτός αυτού του εύρους

## Slide 20: Ανάλυση Κινδύνου : Επιρροή παραμέτρων
Το διάγραμμα “Tornado” αποκαλύπτει:
  Ποιες παράμετροι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή
  Πως, αλλαγές στις παραμέτρους επηρεάζουν τα μετα-φόρων ΕΣΑ, ΚΠΑ, ή το Έτος –προς-θετική χρηματορροή
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 21: Συμπεράσματα
Το RETScreen® αιτιολογεί τις χρηματορροές λόγω του αρχικού κόστους, της εξοικονόμησης ενέργειας, Σ&Λ, του κόστους καυσίμου, της φορολογίας, της παραγωγής πιστώσεων ΑΤΘ και ΑΠΕ
Το RETScreen® υπολογίζει αυτόματα σημαντικούς δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας
Με το RETScreen® μπορεί να εξεταστεί η ευαισθησία των οικονομικών δεικτών-κλειδιά από αλλαγές δεδομένων εισόδου
Δείκτες οι οποίοι συνυπολογίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας κέρδους κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, όπως τον ΕΣΑ και την ΚΠΑ, προτιμώνται έναντι της μεθόδου απλής αποπληρωμής
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 22: Ερωτήσεις ;
www.retscreen.net
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.