## Slide 1: Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας
Ανάλυση Έργων Καθαρής Ενέργειας με το λογισμικό RETScreen®
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Πέντε βήματα Πρότυπης Ανάλυσης
Ενεργειακό Μοντέλο
Ανάλυση Κόστους
Ανάλυση ΑΤΘ
Χρηματο-οικονομική Περίληψη
Ανάλυση Ευαισθησίας & Κινδύνου
Υπο-Φυλλο(α) Εργασίας
Πατήστε στους μπλε συνδέσμους ή την εικόνα για πρόσβαση στα δεδομένα
Χρηματορροή Έργου
Έτοιμος για μια απόφαση
προαιρετικός
προαιρετικός

## Slide 2: Στόχοι
Επεξήγηση ρόλου προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας
Περιγραφή λειτουργίας του λογισμικού RETScreen®
Επίδειξη του τρόπου με τον οποίο το RETScreen® διευκολύνει τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών έργων
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
Προκαταρκτική
Ανάλυση
Σκοπιμότητας
Ανάλυση
Σκοπιμότητας
Ανάπτυξη &
Μελέτη Σχεδιασμού
Κατασκευή & θέση σε
λειτουργία
Σημαντικά εμπόδια
Έργα καθαρής ενέργειας που δεν συνηθίζεται να λαμβάνονται υπόψη εκ των προτέρων!
Διαδικασία Εφαρμογής Ενεργειακού Έργου
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 4: Ερωτήσεις
Ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο ακρίβειας για την εκτίμηση του κόστους ενός έργου ;
Πόσο κοστίζουν συνήθως αυτές οι μελέτες ;
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 5
Δίλημμα για την Ακρίβεια έναντι του Κόστους Επένδυσης
100 $ έως 1.000.000 $!
Χρόνος
Μελέτη σκοπιμότητας, ακρίβεια +/- 15% έως 25%
Προ-μελέτη σκοπιμότητας, ακρίβεια +/- 40% έως 50%

## Slide 6: Πότε πρέπει να αξιολογούνται τεχνολογίες καθαρής ενέργειας ;
Προκαταρκτική
Ανάλυση
Σκοπιμότητας
Ανάλυση
Σκοπιμότητας
Προκαταρκτικές Μελέτες Σκοπιμότητας
Απαίτηση για ενεργειακό σύστημα
Νέα κατασκευή ή προγραμματιζόμενη ανακαίνιση
Υψηλά συμβατικά ενεργειακά κόστη
Ενδιαφέρον από επενδυτές
Πιθανές εγκρίσεις
Διαθέσιμο Κεφάλαιο & χρηματοδότηση
Καλές τοπικές πηγές καθαρής ενέργειας, κλπ.
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 7: Βιωσιμότητα Έργου (Πάρκο Αιολικής Ενέργειας) Βασίζεται σε διάφορους παράγοντες
Ανεμογεννήτρια & Πυλώνας
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Πηγή ενέργειας διαθέσιμη στο χώρο του έργου
(π.χ. Ταχύτητα ανέμου)
Επίδοση Εξοπλισμού
(π.χ. Καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας)
Αρχικά κόστη έργου
(π.χ. ανεμογεννήτριες, πυλώνες, μελέτη)
Πιστώσεις “βασικής περίπτωσης”
(π.χ. Γεννήτριες ντίζελ για απομονωμένες περιοχές)
Συνεχή και περιοδικά κόστη έργου
(π.χ. Καθαρισμός πτερύγων ανεμογεννητριών)

## Slide 8: Βιωσιμότητα Έργου (Πάρκο Αιολικής Ενέργειας) Βασίζεται σε διάφορους παράγοντες -συνέχεια
Αποφυγή κόστους ενέργειας
(π.χ. γενική τιμή ηλεκτρισμού)
Χρηματοδότηση
(π.χ. χρέους λόγος & διάρκεια, επιτόκιο)
Φόροι σε εξοπλισμό & εισόδημα (ή εξοικονόμηση)
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά υποκαθιστούμενης ενέργειας (π.χ. άνθρακας, φ.αέριο, πετρέλαιο, Μ.Υδρο/κα, πυρηνική)
Περιβαλλοντικές πιστώσεις και/ή επιδοτήσεις
(π.χ. Πράσινες τιμές, ποσοστώσεις ΑΘ, επιχορηγήσεις)
Προσδιορισμός του «οικονομικά αποδεκτού» από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων
(π.χ. Περίοδος αποπληρωμής, IRR, NPV, κόστος παραγωγής ενέργειας)
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Αναφορά Φωτογραφίας: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative
Αιολική Ενέργεια

## Slide 9: Προς τι η χρήση του RETScreen® ;
Απλοποιούνται οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις
  Απαιτούνται σχετικά λίγα δεδομένα από τον χρήστη
  Υπολογίζει αυτόματα βασικούς τεχνικούς και οικονομικούς δείκτες
Το κόστος ανέρχεται στο 1/10 του ποσού άλλων μεθόδων αξιολόγησης
Τυποποιημένες διαδικασίες επιτρέπουν αντικειμενικές συγκρίσεις
Αυξάνεται το δυναμικό για επιτυχή εφαρμογή έργων καθαρής ενέργειας
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 10: Διαπίστευση RETScreen® - Παραδείγματα
Όλα τα μοντέλα διαπιστεύονται μετά από σύγκριση των δεδομένων παρακολούθησης με αυτά του κατασκευαστή …
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ποσοστό παροχής ροής
Απόδοση (%)
Καμπύλες Απόδοσης Υδροστροβίλων
RETScreen έναντι Κατασκευαστή
RETScreen
Κατασκευαστής
Σύγκριση Παραγωγής ΦΒ Ενέργειας υπολογιζόμενη με RETScreen και HOMER
… και/ή μετά από σύγκριση με ωριαία εργαλεία προσομοίωσης.
Ιαν Φεβ Μαρτ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ
Μήνας
Ισχύς ΦΒ (kWh)

## Slide 11: Επίδειξη λογισμικού RETScreen® (Παράδειγμα έργου Αιολικής Ενέργειας)
Πέντε βήματα Πρότυπης Ανάλυσης
Ενεργειακό Μοντέλο
Ανάλυση Κόστους
Ανάλυση ΑΤΘ
Χρηματο-οικονομική Περίληψη
Ανάλυση Ευαισθησίας & Κινδύνου
Πατήστε στους μπλε συνδέσμους ή την εικόνα για πρόσβαση στα δεδομένα
Υπο-Φυλλο(α) Εργασίας
Έτοιμος για μια απόφαση
Χρηματορροή Έργου
Ολοκληρωμένα Χαρακτηριστικά
Μετεωρολογικά Δεδομένα
Δεδομένα Παραγωγής
Online Εγχειρίδιο
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Μηχανολογικό Εγχειρίδιο
Περιπτώσεις εφαρμογής
Online Αγορά
Διαδυκτιακά Forums
προαιρετικός
προαιρετικός

## Slide 13: Κωδικοποίηση Χρώματος κελιών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
white
yellow
blue
grey
Κελιά Εισόδου και Εξόδου
Λευκό
Κίτρινο
Γαλάζιο
Γκρι
Έξοδος Μοντέλου – υπολογίζονται από το μοντέλο
Είσοδος από Χρήστη – Απαιτείται για το τρέξιμο του μοντέλου
Είσοδος από Χρήστη – Απαιτείται για το τρέξιμο του μοντέλου Διαθέσιμη Online βάση δεδομένων
Είσοδος από Χρήστη – Μόνο για λόγους αναφοράς Δεν απαιτείται για να τρέξει το μοντέλο

## Slide 24
Σύγκριση:
Βασική Περίπτωση έναντι Προτεινόμενης περίπτωσης
Συμβατικό σύστημα έναντι Συστήματος καθαρής ενέργειας
Παράδειγμα:
Τυπικό κέλυφος κτιρίου με siding και θέρμανση αέρα με φ.αέριο
έναντι
Solarwall με ηλιακή θέρμανση αέρα συν την συμβατική θέρμανση αέρα με φ. αερίου
Λογισμικό RETScreen® Μέθοδος Οικονομικής Ανάλυσης
Yellowknife School Solarwall Υπό Κατασκευή
Αναφορά Φωτογραφίας: Arctic Energy Alliance
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 25: Επίδειξη Λογισμικού Έργο 20 MW Αιολικής Ενέργειας
Είσοδος/Έξοδος
(RETScreen®)
Τοποθεσία Έργου:
Ταχύτητα Ανέμου:
Μείωση εκπομπών ΑΤΘ.:
Κόστος Ανεμμογεννήτριας:
Πίστωση παραγωγής ΑΠΕ:
Πιστώσεις ΑΤΘ (σταθμός άνθρακα):
Περίοδος χρέους:
Θετική Χρηματοροή:
Επιστροφή Επένδυσης:
Σενάριο # 2
(Πράσινος Σταθμός)
Pincher Creek, AB
Lethbridge 7,0 m/δ
 63.486 tCO2/έτ
 1.000/kW
 0,025 $/kWh
 5 $/τον
 15 έτη
5,2 έτη
22,8%
Σενάριο #1
(Εμπορικός Σταθμός)
Kalgary, AB
4,4 μ/δ
25.123 tCO2/έτ
1.200 $/kW
0 $/kWh
0 $/τον
10 έτη
42,7 έτη
- 7,1%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 26: Επίδειξη Λογισμικού Σενάριο 1
Σενάριο #1
(Εμπορικός Σταθμός)
Calgary, AB
4,4 μ/δ
1.200 $/kW
25.123 $ έτ
0 $/kWh
0 $/τον
10 έτη
42,7 έτη
- 7,1%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 27: Επίδειξη Λογισμικού Ταχύτητα Ανέμου & Μείωση εκπομπών ΑΤΘ
Σενάριο # 1a
(Πράσινος Σταθμός)
Pincher Creek, AB
Lethbridge  7,0 μ/δ
63.486 tCO2/έτ
18,2 έτη
4,8%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 28: Επίδειξη Λογισμικού Κόστος Ανεμογεννήτριας
Σενάριο # 1b
1.000 $/kW
16,5 έτη
6,5%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 29: Επίδειξη Λογισμικού Πίστωση παραγωγής ΑΠΕ
Σενάριο # 1c
0,025 $/kWh
10,1 έτη
17,7%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 30: Επίδειξη Λογισμικού Πιστώσεις εκπομπών ΑΤΘ
Σενάριο # 1d
5 $/τον
7,5 έτη
20,1%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 31: Επίδειξη Λογισμικού Περίοδος χρέους
Σενάριο # 2
15 έτη
5,2 έτη
22,8%
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 32: Ερωτήσεις?
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.