## Slide 1: Σεμινάριο Ανάλυσης Έργων Καθαρής Ενέργειας
Ανάλυση Εκπομπών Αερίων Του Θερμοκηπίου με το Λογισμικό RETScreen®
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Αναφορά Φωτογραφίας: Environment Canada

## Slide 2: Στόχοι
Εισαγωγή μεθοδολογίας για τον υπολογισμό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΤΘ)
Επίδειξη του μοντέλου Ανάλυσης Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου RETScreen®
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 3: Τι πρέπει να υπολογισθεί ;
Ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  Βασική περίπτωση (τυπική συμβατική τεχνολογία) έναντι Προτεινόμενης περίπτωσης (τεχνολογία καθαρής ενέργειας)
  Μονάδες: τόνοι CO2 ανά έτος
  Εκπομπές CH4 και N2O μετατρεπόμενες σε ισοδύναμες εκπομπές CO2 βάσει του παγκόσμιου δυναμικού θέρμανσης
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 4: Πως υπολογίζεται ;
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Το RETScreen® προσαρμόζει την ετήσια μείωση με υπολογισμό των απωλειών μεταφοράς και διανομής και τα κόστη συναλλαγών πιστώσεων ΑΤΘ (Έκδοση 3.0 ή ανώτερη)
Ετήσια μείωση εκπομπών ΑΤΘ
(τ CO2)
Βασική περίπτωση
Παράγοντας εκπομπών ΑΤΘ
(τ CO2 /MWh)
Προτεινόμενη περίπτωση
Παράγοντας εκπομπών ΑΤΘ
(τ CO2 /MWh)
Ετήσια αποδιδόμενη Ενέργεια τελικής χρήσης
(MWh)
-
=
x

## Slide 5: Μοντέλο Ανάλυσης Μείωσης Εκπομπών ΑΤΘ RETScreen®
Τυποποιημένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τη NRCan με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ην. Εθνών (UNEP), το Κέντρο UNEP RISØ για την Ενέργεια, το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (URC), και το Ταμείο της Παγκόσμιας Τράπεζας (PCF)
Διαπιστευμένο από ομάδα εμπειρογνώμων της Κυβέρνησης και της Βιομηχανίας.
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 6: Είδος Ανάλυσης
Τυπική ανάλυση: Το RETScreen® αυτόματα χρησιμοποιεί τυπικές τιμές της βιομηχανίας και της IPCC για:
  Παράγοντες ισοδυναμίας CO2 για CH4 και N2O
  Εκπομπές CO2, CH4, και N2O για κοινά καύσιμα
  Απόδοση για μετατροπή καυσίμου σε θερμότητα ή ηλεκτρισμό
Εξατομικευμένη ανάλυση: ο χρήστης προσδιορίζει αυτές τις τιμές
Εξειδικευμένη από το χρήστη (ανάλυση): ο χρήστης εισάγει άμεσα τους παράγοντες εκπομπών ΑΤΘ (Έκδοση 3.0 ή ανώτερη)
  Δεν προσδιορίζει καύσιμα και απόδοση μετατροπών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 7: Προσδιορισμός σεναρίου Αναφοράς
Διαφορετικά σενάρια αναφοράς για υπολογισμούς εκπομπών ΑΤΘ:
  Ιστορικό στατικό Σ.Α. (όλο το υπάρχον δυναμικό)
  Ιστορικό στατικό Σ.Α. βασιζόμενο σε πρόσφατες τάσεις
  Μελλοντικό στατικό Σ.Α. βασιζόμενο σε σχέδια επέκτασης
  Μελλοντικό οριακό δυναμικό Σ.Α.
  Άλλα
Το RETScreen® επιτρέπει μια αλλαγή σεναρίου αναφοράς κατά τη διάρκεια του έργου (Έκδοση 3.0 ή ανώτερη)
Μπορεί να βασιστεί σε διεθνείς, εθνικές ή περιοχές μικρότερες μιας χώρας
Ακόμη υπό διαπραγμάτευση μέσω του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την επιλογή σεναρίου αναφοράς και θα πρέπει να μην υπερεκτιμά την μείωση εκπομπών
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 8: Το RETScreen® υποστηρίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο και Έργα CDM και JI
Έργα Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) :
  Βιομηχανοποιημένες χώρες ή εταιρείες που επενδύουν σε έργα μείωσης εκπομπών ΑΤΘ σε αναπτυσσόμενες χώρες κερδίζουν πιστώσεις από τα έργα αυτά
Μικρής-κλίμακας έργα CDM μπορούν να χρησιμοποιήσουν απλοποιημένες μεθόδους σεναρίου Αναφοράς
  Έργα Ηλεκτρισμού ≤ 15 MW
  Έργα Εξοικονόμησης Ενεργειακής Απόδοσης ≤ 15 GWh ανά έτος
Έργα Κοινής Εφαρμογής (JI) :
  Βιομηχανοποιημένες χώρες ή εταιρείες κερδίζουν πιστώσεις μείωσης εκπομπών επενδύοντας σε ένα έργο σε άλλη χώρα η οποία έχει στόχους μείωσης εκπομπών υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο (δηλ. Χώρες του Παραρτήματος I)
  Σε χώρες με μεταβατικές οικονομίες
Τα έργα CDM και JI πρέπει να επιδεικνύουν επιπλέον μείωση εκπομπών πέρα αυτών που επιτυγχάνονται στο σενάριο Αναφοράς.
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 11: Συμπεράσματα
Το RETScreen® υπολογίζει τις ετήσιες μειώσεις εκπομπών ΑΤΘ για ένα έργο καθαρής ενέργειας σε σύγκριση με ένα σύστημα βασικής περίπτωσης
Προσιτό στο χρήστη, αλλά απαιτεί να προσδιορίζει ο χρήστης το σενάριο Αναφοράς προσεκτικά για μεγαλύτερα Έργα.
Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη κανόνες υπό το πρωτόκολλο του Κιότο στο επίπεδο της προ-μελέτης σκοπιμότητας.
Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας, ο χρήστης θα πρέπει να μην υπερεκτιμά την μείωση εκπομπών του προτεινόμενου έργου.
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.

## Slide 12: Ερωτήσεις ;
www.retscreen.net
© Υπουργός Φυσικών Πόρων Καναδά 2001 – 2005.
Αναφορά Φωτογραφίας: Environment Canada